## Slide 1: Modul 117: …
…

## Slide 2: MAC-Adresse
MAC Steht für Media Access Control und die MAC Adresse wird vom Hersteller jedem Netzwerkadapter zugewiesen.
Die Adresse besteht aus 48 Bit / 6 Bytes und wird in Hexadezimalen dargestellt.
Beispiel: 00:0F:2B:3D:96:4B

## Slide 3: MAC-Adresse
Für jeden Hersteller werden Blöcke von MAC Adressen anhand der ersten 3 Bytes zugewiesen. Mithilfe von Listen, kann so aus einer MAC Adresse der Hersteller ermittelt werden. https://macvendors.com/

## Slide 4: MAC-Adresse
Der Standard IEEE 802.1 definiert Media Access Control (MAC).
Die sogenannte MAC-Adressen gelten zum Beispiel für Ethernet (IEEE 802.3), Bluetooth (IEEE 802.15) und WLAN (IEEE 802.11).
Jeder Host in einem Ethernet-basierten Netzwerk hat eine eigene 48-Bit lange Adresse. Diese Adresse soll den Host weltweit eindeutig identifizieren.
Der physikalische Anschluss ist die Hardware (zum Beispiel eine Netzwerkkarte oder Netzwerkadapter).
In jedem Ethernet-Frame (Datenpaket) befinden sich die MAC-Adressen von Sender (Quelle) und Empfänger (Ziel).